## Slide 1
■再防活動推進体制図
再防活動責任者
全体窓口
承認者
担当
確認者
1. 再防活動の体制
HMSI
Musashi Auto Parts India(以下 MAP-ID)
〇 | Yoshinobu Sawamura
Affiliation : HMSI Position : Chief Quality Officer | 
〇 | Gaurav Agarwal
Affiliation : HMSI Position : Plant CIQ | 
〇 | Amit Dawar
Affiliation : HMSI QC Position : General Mgr. | 
〇 | Vijay Tripathi Raviranjan
Affiliation : HMSI QC Position : Chief Mgr. | 
〇 | Anil Gogia Michihiro Shikasho
Affiliation : HMSI QC Position : General Mgr. / Coordinator | 
〇 | Vaibhav Kashyap
Affiliation : HMSI QC Position : Chief Mgr. | 
〇 | Tomoya Shirai
Affiliation : MAP-ID Position : Managing Director | 
〇 | Katsuhisa Suzuki
Affiliation : QE Position : Dy.General Manager | 
〇 | Parveen Maan Naresh Pal
Affiliation : QE/Prd. Position : Dy.General Mgr /Sr General Mgr | 
〇 | Ashok Kumar Sandeep Kumar
Affiliation : QE / Prd Position : Mgr / Sr.Mgr | 
再防活動責任者
承認者
担当
確認者
中間検証会議二次から変化なし

## Slide 2
CBF150 | CBF125
CB350 | MC300
 | モデル | カムフランジ角度 | フランジ | ベアリング | 外観 | 検査頻度
1 | CBF150 | 159°17’ | 同部品 | 同部品 | 類似 | 全数検査
2 | CBF125 | 160°47’ |  |  |  | 
3 | SCV110 | 117°06’ | 同部品 | 同部品 | 類似 | 
4 | SCV125 | 118°33’ |  |  |  | 
5 | CBF160 | 159°46’ | 同部品 | 同部品 | 類似 | 
6 | CBF190 | 161°01’ |  |  |  | 
COMモデル（従来）
FUNモデル（今回）
2. 概要 (変化点)
COMモデルは混入観点で全数検査を実施していたため、不具合品の流出は無い
■設備使用の経緯
外観で区別がつかないカムシャフトを生産している
↓
混入観点で全数検査を実施
フランジ
ベアリング
ベアリング
カムシャフト
フランジ
ベアリング
カムシャフト
ベアリング
専用部品を使用しており外観で区別が可能
↓
抜取検査を実施
フランジ
ベアリング
カムシャフト
ベアリング
ベアリング
カムシャフト
フランジ
ベアリング
部品、形状が相違
部品、形状が類似
■当該設備で生産しているカムシャフトの違い
設備導入
2014年
COMモデル生産
FUNモデル生産
（FUN専用設備として使用）
2017年～2020年
2020年～
 | モデル | カムフランジ角度 | フランジ | ベアリング | 外観 | 検査頻度
1 | CB350 | 121°09’ | 専用品 | 専用品 | 相違 | 抜取検査
2 | MC300 | 116°50’ | 専用品 | 専用品 | 相違 | 
中間検証会議二次から変化なし

## Slide 3
ルール不順守 オペレーターは上長打上をせず、角度調整ピンを自身で調整してしまった
発生要因・・・オペレーターは製品精度に影響のある調整を行ってしまった
（ルール 調整はラインリーダーが行う事）
フランジ圧入後にカムシャフトの保持状態が悪く、カムシャフトの倒れが発生
( ボールプランジャーの摩耗により、保持の緩みが発生）
カムシャフト倒れの問題が解決しなかった為、オペレーターはラインリーダーに打上
ラインリーダーはベアリング受けのボールプランジャーを調整し、製品の倒れは発生しなくなった
流出要因・・・適切な遡り選別(前回生産ロット)が行われなかった
NG品への識別がおこなわれなかった
(ルール 異常が確認された場合は、全ての仕掛品、在庫はホールドされ、選別のこと)
オペレーターからは角度調整ピンの調整はラインリーダーへ報告されなかった為、
フランジ圧入角度不具合は検出されず、生産が継続されてしまった
(ルール 異常が発生した場合、オペレーターは加工を止め、上長に打上をする)
発生
15日流出
②
①
14日後に生産が再開され、[ 段取評価にてカムシャフトフランジ圧入不具合が検出された ] しかし、NG品への識別が行われず、適切な遡り選別も行われなかった為、NG品が流出してしまった
(ルール 4日間以上連続で設備稼働が無かった場合は、段取承認ルールを適用する）
発生 助長要因 調整機構にカバー等が無く、容易に調整が出来た
②
① 変化点:
② 要因 :
ベアリング受けのボールプランジャー調整ではなく、
角度調整ピンの角度調整が行われた
ベアリング受けのボールプランジャー
↓
カムシャフトを保持
角度調整ボルト
↓
フランジ圧入角度の調整
発生：オペレーターが製品精度に影響を与える調整をおこなってしまった
Sr. No | [IN/Open] | [IN/Close] | [EX/Open] | [EX/Close]
 | -10° ± 3° | 26° (± 3°) | 30° (± 3°) | -3° ± 3°
1 | -30° | 47° | 9° | 16°
2 | -28° | 46° | 11° | 13°
3 | -29° | 48° | 8° | 16°
抜き取り検査にて、カムシャフトフランジ圧入不具合が
確認された
事象 :
角度調整ピンの背面
角度調整ピン
29日流出
HMSIは取引先様の不具合品を組立・完検をし、そのまま出荷
※月次抜取検査でバルブタイミングずれを発見
バルブタイミングずれにより、排出ガス（CO）の値が規格外となり、法規不適合
Top View
Front View
Actual line
Center line
Actual line
Center line
Flange
Flange shifted WRT Keyway
流出：適切な遡り選別が行われなかった （選別ルールの表現が曖昧だった）
NG品への識別がおこなわれなかった
3. 発生メカニズム
中間検証会議二次から変化なし
Notes: ＊起点となる要因から最終事象までを順を追って文章で記載する。用語は一般的なもの（たとえばJISやJASO用語）を用い、
本田用語は極力使わない。